## Slide 1
Subaru | Keck | Gemini | TAO
IRCS | OSIRIS NIRC2 NIRSPEC | GNIRS NIFS | 
COMICS |  | TEXES | MIMIZUKU
MOIRCS | MOSFIRE | NIRI GSAOI FLAMINGOS-2 | SWIMS
FMOS |  |  | 
HSC |  |  | 
FOCAS | LRIS DEIMOS ESI | GMOS | 
HDS | HIRES |  | 
HiCIAO |  | GPI | 

## Slide 2
Subaru -IRCS | Keck |  |  | Gemini | 
 | OSIRIS | NIRC2 | NIRSPEC | GNIRS | NIFS
Imaging 0.9-5.6 um FOV 21'‘+ 54'‘ Pixscale 20mas+52mas | 1.0-2.5um 20.”4 20mas | 0.9-5.3um 10”-40” 10-40mas | 0.95-2.5um 46” 0.”18 | 1.0-2.5um 24”x16” (20mas?) | 
Low-R Spec. 0.9-2.5 um R=100-2000 |  | LOWRES 1.0-2.2um R=2400-11000 | Low-R Spec. 0.95-5.5um R~2000 |  | 
NA | IFU 1.0-2.4um R~3800 0.”32x1.”28 ~3.”2x6.”4 | NA | NA | NA | IFU 0.9-2.5um R~5000 FOV 3”x3”
High-R Spec. 0.9-5.6 um R~20000 | NA | MEDRES 1.0-2.2um R=4000-20000 | High-R Spec. 0.95-5.5um R~25000 | High-R spec. 0.85-6.0um R~5000-20000 | NA

## Slide 3
 | Subaru-COMICS | Gemini-TEXAS | TAO-MIMIZUKU
wavelength | 7.5-25um | 5-25um | 2-38um
Imaging FoV Pix scale | 42” x 32” 0.13”/pix | No | 2’ x 2’ (1’ x 2’ x 2 field) 0.11”/pix
Spectroscopy R | 250,2500,8500 | 4000-100000 | 60-230

## Slide 4
Subaru MOIRCS | Keck | Gemini-North | Gemini-South |  | TAO
 | MOSFIRE | NIRI | GSAOI | FLAMINGOS-2 | SWIMS
Imaging 0.9-2.5 um FOV 4’ x 7’ 0.”117/pix | 0.9-2.3um 6.’1 □ 0.”18/pix | 1-5 um 2’ □ / 22” □ 0.”117pix /0.”022pix | 0.9-2.5um 1.’4 □ 0.”02pix | 0.95-2.4um 6.’2 Φ / 2’ Φ 0.”18pix / 0.09pix | 0.9-2.5um 9.’6 Φ 0.”126/pix
Spectroscopy 0.9-2.5 um R=500-3000 | 0.9-2.5um R=3000-4000 | 1-5.45 um R=460-1650 | NA | 0.95-2.4um R=400-3000 | 0.9-2.5um R=500-1000
MOS FOV 6’Φ 15masks | 6.’1x3’ tunable | NA | NA | 2’ x 6.’1 9masks | 9.’6 x 6’ 24masks
IFU:planned | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | MCAO | MCAO | NA

## Slide 5
Subaru -FOCAS | Keck |  |  | Gemini
 | LRIS | DEIMOS | ESI | GMOS
Imaging 0.37-1.0 um FOV 6’Φ 0.”104/pix | 0.32-1.0um 6’x7.’8 0.”135/pix | 0.4-1.05um 16.’7 x5.’0 0.”119/pix | 0.39-1.1um 2’x8’ 0.”154/pix | 0.36-0.94um 5.’5x5.’5 0.”07-0.”08/pix
Spectroscopy 0.37-1.0 um R=250-7000 | 0.32-1.0um R=300-5000 | 0.4-1.0um R=2400-11000 | 0.39-1.1um R=13000 R=1000-6000 | 0.36-0.94um R=600-4400
MOS FOV 6’Φ 10masks | 6’x7.’8 | 16.’7 x5.’0 10masks | NA | 5.’5x5.’5 18masks
Polarimetry | yes | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | IFU 0.4-1.1um 5”x7” 250-1000elements

## Slide 6
 | Subaru -HDS | Keck-HIRES
wavelengths | 0.3 – 1.0 microns | 0.36 - 1.0 microns
R | ~165 000 | 25,000 - 85,000
Slit width | 0.2 - 4'' | 0.2-1.”7
Slit length | 2 - 60'' | 1-28”
Pix scale | 0.138 ''/pixel | 
efficiency | 0.03@3000A 0.13@6000A 0.04@8000A | 0.15@3500A 0.19@6000A 0.13@8000A

## Slide 7
 | Subaru-HiCIAO | Gemini-GPI
Band | Y,J,H,K | Y,J,H,K1,K2
FoV | 20” □ | 2.”4 □
Pix scale | 0.01 ''/pixel | 0.0012”/pix
Contrast | 10^-5.5 @ 1” | 10^-6 @ 1”
Mode | DI, ADI, PDI, SDI | DI, ADI, PDI
IFU | No | Yes